KIWOFILLER 408

Устойчивая к растворителям ретушь для трафаретов

KIWOFILLER 408 используется преимущественно для ретушировочных работ и заполнения краев на трафаретах, устойчивых к растворителям. Ретушь быстро сохнет и образует эластичную, очень хорошо устойчивую к растворителям и истиранию пленку. Кроме того, KIWOFILLER 408 обладает прекрасной способностью к растеканию, одной из лучших характеристик ретуши является смачиваемость. Высохшая пленка остается водорастворимой и поэтому легко и без остатка удаляется с сетки теплой или холодной водой.

| Способ нанесения | Ретуширование: KIWOFILLER 408 наносится на ретушируемые места кистью. Если средство наносится на тонкие сетки, то можно воспользоваться ракель-кюветой. В случае необходимости проведения мелких ретушировочных работ тонкой кистью рекомендуется разбавление ретуши 10% воды. Покрытие краев: на тонкие сетки KIWOFILLER 408 можно нанести с помощью кисти или ракель-кюветы. |
| --- | --- |
| Сушка | Приблизительно 10-15 минут при температуре 200 С |
| Разбавление, очистка | Вода |
| Цвет | Зеленый |
| Вязкость | Приблизительно 1500 mPas (DIN 53019, MS 33, D = 100s1) |
| Указание об опасности/охрана окружающей среды | KIWOFILLER 408 после разбавления может быть слит в канализацию. |
| Хранение | 1 год в оригинальной упаковке при температуре 20-250 С. |