PREGAN DL

Водоэмульсионная паста для удаления клеев и лаков для трафаретной печати

PREGAN DL используется для удаления остатков лаков и клеев с рамок трафаретов. Со стальных и алюминиевых рамок легко удаляются все используемые в трафаретной печати одно- и двухкомпонентные клен и лаки, напр. KIWOBOND 930, -933 RAPID, -1000 HMT, ARCABOND L20 или ESTELAN AR и -S 224 (за исключением ESTELAN BX).

Применение:   PREGAN DL наносится слоем толщиной 1-2 мм на остатки клея или лака, подлежащие удалению, в течение 5-10 минут проходит реакция, и затем растворенный слой снимается шпателем или ножом. Очень стойкие остатки могут потребовать повторения процесса. Остатки пасты PREGAN DL смываются водой.

Цвет:                           Бесцветный 
Консистенция:         Пастообразная

Точка вспышки:       57°С

Класс опасности:       AIII

Рекомендации по безопасности:

R20/21                           Опасно при вдыхании и контакте с кожей

R36                                Раздражает глаза

S26                                 При попадании в глаза, немедленно промыть их большим количеством воды и

Обратиться к врачу

S28                                 При попадании на кожу немедленно смыть большим количеством воды

S36                                 Носить соответствующую защитную одежду

Необходимо обеспечивать достаточную вентиляцию рабочего места.

Охрана окружающей среды:    Не сливать в канализацию

Срок хранения:         1 год (при 20°С)