Экспонометрический калькулятор KIWO

Экспонометрический калькулятор предназначен для точного определения времени экспонирования трафаретной печатной формы  при использовании имеющейся сетки, фотоэмульсии, количества нанесенных слоев фотоэмульсии, имеющегося экспонирующего устройства.

Устройство экспонометрического калькулятора

Экспонометрический калькулятор состоит из 4-х пленок. Три пленки представляют набор по 10 шкалок со штриховыми, растровыми и текстовыми элементами одинаковыми в одной пленке и различными по величине элементов в каждой из трех пленок. Каждая пленка имеет название и предназначена для определенного типоразмера трафаретной сетки.

Пленка «Fein» предназначена для трафаретных сеток с линиатурой от 100 л/см (250 lpi) и выше или сеток с толщиной нитей 40 мкм и тоньше.

Пленка «Mittel» предназначена для  трафаретных  сеток  с  линиатурой от 45 до 100 л/см

(от 115 до 250 lpi)  или толщиной нитей от 40 до 80 мкм.

Пленка «Grob» для трафаретных сеток с линиатурой от 45 л/см (115 lpi) и ниже или толщиной нитей от 80 мкм и толще.

Каждая шкалка любой пленки помечена коэффициентом 0,1   0,2  …  0,9   х2.

Все шкалки в правом нижнем углу имеют значок R (прозрачный значок на темном фоне).

Четвертая пленка представляет собой набор 10 серых светофильтров (серый клин). В правом нижнем углу имеется значок R (темный значок на светлом поле).

Порядок работы

При работе с экспонометрическим калькулятором в зависимости от параметров трафаретной сетки выбирается одна из трех пленок («Mittel», «Fein» или «Glob») и складывается с четвертой пленкой (серый клин) таким образом, чтобы значки R совпали.

Сложенные пленки помещаются вместе с очувствленной трафаретной рамой в экспонирующее устройство.

Среднее время экспонирования (рекомендованное) для данной экспонирующей камеры необходимо умножить на 2 и установить на экспокамере полученное время экспонирования трафарета.

Например. Рекомендованное время экспонирования  = 80 сек.  80 сек. Х  2 = 160 сек.

После экспонирования трафаретная сетка проявляется водой в обычном режиме ополаскивание трафаретной сетки несильной струей воды.

После проявления и сушки трафаретная сетка внимательно просматривается и выбирается наиболее качественно полученная шкалка. Каждая шкалка имеет свой коэффициент.

Теперь необходимо время экспонирования умножить на коэффициент наиболее качественно полученной шкалки.

Например. Время экспонирования составляло 160 сек.

Наиболее качественно получилась шкалка с коэффициентом 0,4

160 х 0,4 = 64.

Таким образом истинное время экспонирования составит 64 сек.

Если в результате проявки получилась шкалка  х2, то время экспонирования необходимо умножить на 2 и повторить всю процедуру.

При получении коэффициента 0,1 время экспонирования необходимо уменьшить в 2 раза и повторить процедуру.