KIWO SCREENBRUSH

Специальные щетки для различных видов работ

Щетки используются для нанесения различных химических составов на поверхность сита. Щетки сделаны из пластика, устойчивого к воздействию химических реагентов. Различная длина щетины дает возможность выполнять различные виды работ, не повреждая при этом  трафарет.

Для удобства щетки маркированы различными цветами.

| № щетки | № 1 | № 2 | № 3 | № 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| вид работы | обезжиривание | промежуточная обработка | отслаивание | завершающая обработка |
| цвет | белый | голубой | зеленый | красный |
| щетина | длинная | длинная | длинная | средняя |
| жесткость | мягкая | мягкая | мягкая | средняя |

В зависимости от выполняемой работы, щетка может взаимодействовать с кислотами, щелочами, различными видами растворителей. Поэтому после использования щетку рекомендуется тщательно промыть. Оставшиеся на щетке химические реагенты не только испортят щетину, но также могут повредить печатную форму.